Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 WYMAGANIA DLA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Z FUNKCJĄ DO OGRANICZENIA SKAŻEŃ CHEMICZNO-EKOLOGICZNYCH

PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | SPEŁNIENIE WYMOGÓW * (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy o napędzie 4x4 |  |
| 1.2 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie mniejsza niż 14.000 kg i nie większa niż dopuszczalna masa całkowita podwozia podana w świadectwie homologacji. |  |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać: - wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym." - wymagania na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002) - wymagania norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3 |  |
| 1.4 | Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - naciski na oś przednią i tylną, |  |
| 1.5 | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (min. belka zespolona na dachu kabiny wyposażona w min. 2 światła stroboskopowe lub LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |
| 1.6 | Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu; - belkę z 4 światłami dodatkowymi dalekosiężnymi zamontowaną na masce przedniej, - „falę świetlną”, oraz min. 1 lampę sygnalizacyjną niebieską (stroboskopowa lub LED) na ścianie tylnej zabudowy, - dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy. Wszystkie lampy (z pominięciem belki ze światłami dalekosiężnymi) zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. |  |
| 1.7 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi Euro4 bez konieczności stosowania dodatkowych substancji (mocznik, Ad-Blue). Moment obrotowy silnika min. 1500 Nm. Podać wartość mocy maksymalnej i maksymalnego momentu obrotowego silnika. |  |
| 1.8 | - maksymalna wysokość całkowita - 3500 mm - maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady- nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów. - dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 1.9 | Napęd obu osi 4x4, skrzynia biegów mechaniczna, wyposażona w bieg pełzający do holowania bardzo ciężkich ładunków (np. podczas wyciągania z rowu innych pojazdów), skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie. Możliwość blokady mechanizmów różnicowych: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej osi podwójne. |  |
| 1.10 | Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej MMR. min. 13,0 kW/1000kg. Podać wartość. |  |
| 1.11 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wykonana przez producenta podwozia, kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - wywietrznik dachowy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - układ klimatyzacji, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków, - reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie, - podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora, - poręcz lub uchwyty do trzymania w tylnej części kabiny. |  |
| 1.12 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - w oparciach ławki tylnej oraz za fotelem dowódcy mocowania jednobutlowych aparatów oddechowych (konstrukcja mocowań musi spełniać wymagania CNBOP), - lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane sferyczne zgodnie z dyrektywą EC 2003/97. |  |
| 1.13 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, - moc alternatora min. 2500W, akumulatory min. 2x180 Ah, - przetwornica napięcia 24V / 12V min. 10 A. |  |
| 1.14 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. |  |
| 1.15 | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie z sygnalizacją podłączenia ładowania w kabinie kierowcy/lub złącze samo rozłączalne – komplet/ (przewody łączące w komplecie). |  |
| 1.16 | W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon (klasy Motorola GM380), częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc l-25 W, min. 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną oraz dodatkowy głośnik i mikrofon w przedziale autopompy. Radiotelefon połączony z anteną umiejscowiona na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych. |  |
| 1.17 | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |
| 1.18 | Minimalny prześwit: - pod podwoziem poza osiami 350 mm - pod osiami: 300 mm Należy podać konkretną wartość prześwitów pod osiami i pod podwoziem. . |  |
| 1.19 | Należy podać konkretną wartość możliwości pokonywania wzniesień , min. 25°. |  |
| 1.20 | Kąt natarcia nie mniejszy niż 23O - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |  |
| 1.21 | Kąt zejścia nie mniejszy niż 23O - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |  |
| 1.22 | Podać maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu. Podać wartość. |  |
| 1.23 | Kolor : - elementy podwozia - czarne, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - RAL 3000, - na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności, - oznakowanie numerami operacyjnymi /zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. |  |
| 1.24 | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m. |  |
| 1.25 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. |  |
| 1.26 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej technicznej dopuszczalnej masy pojazdu min. 10 %. |  |
| 1.27 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Hamulce bębnowe dla obu osi, hamulec postojowy działający na obie osie. Pjazd musi być wyposażony w hamulec górski. |  |
| 1.28 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 1.29 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50 ° C. |  |
| 1.30 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny |  |
| 1.31 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Pojemność zbiornika minimum 150 litrów. |  |
| 1.32 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. |  |
| 1.33 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (szosowo-terenowe), na osi tylnej podwójne |  |
| 1.34 | Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe. |  |
| 1.35 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 t), wyposażenie: - gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy, - gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. Układ napędowy podwozia i zaczep holowniczy muszą umożliwiać awaryjne przeciąganie pojazdów o masie min. 20 ton. |  |
| 1.36 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Chłodnica oleju skrzyni biegów. |  |
| 1.37 | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS. |  |
| 1.38 | Z przodu pojazdu przed zderzakiem należy zainstalować wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 6 ton, z liną o długości min 25 m, oraz dwa zaczepy szeklowe. |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza |  |
| 2.1 | Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna i aluminium). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie umożliwiającym płynną regulację ich wysokości. |  |
| 2.2 | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornicą piany, o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270. Wydajność działka 2400 dm3 /min. oraz skrzynia na sprzęt pyłoszczelna, w której zmieścić się mają łopaty, miotły, stychówka itp. |  |
| 2.3 | Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie z tyłu pojazdu, musi być wykonana z aluminium. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 2.4 | Po 3 skrytki sprzętowe z każdej strony pojazdu. Skrytki na sprzęt i wyposażenie: - zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym - wykonane z materiałów odpornych na korozję, - wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków). - zamknięcia żaluzji typu rurkowego, taśma służąca do ściągnięcia podniesionej żaluzji umiejscowiona z prawej strony skrytek. |  |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. - w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych. |  |
| 2.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 5 m od pojazdu. |  |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |  |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały łatwą ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.12 | Zbiornik wody musi być wykonany z materiałów odpornych na działanie korozji i wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Warunki: - zbiornik o pojemności 5 m3 , - zbiornik umieszczony wzdłużnie, - zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (elementy metalowo-gumowe), - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny umożliwiający jego szybkie otwarcie, - nadciśnienie testowe w zbiorniku 20 kPa, - zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy min 75mm. |  |
| 2.13 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa: - wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe zarówno z poziomu terenu jak i z dachu pojazdu. |  |
| 2.14 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |
| 2.15 | Autopompa dwuzakresowa: - wydajności min. 3200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa, - głębokości ssania 1,5 m, Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min.: - Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Podać producenta i model. |  |
| 2.16 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
| 2.17 | Samochód musi być wyposażony, w co najmniej l wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia: - długość węża min. 60 m na zwijadle, średnica min. 25 mm - linia zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, - prądownica umożliwiająca podanie prądów zwartych i rozproszonych. |  |
| 2.18 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w: - regulowany hamulec bębna, - napęd elektryczny, - korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża, - rolkową prowadnicę węża. |  |
| 2.19 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego. |  |
| 2.20 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 2.21 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające zintegrowane z autopompą, włączane i wyłączane automatycznie, napędzane bezpośrednio od wału głównego autopompy, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 2.22 | W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika (dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym). |  |
| 2.23 | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy włącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 2.24 | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automat, zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 2.25 | Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
| 2.26 | Układ wodno-pianowy wyposażony w układ dozowania środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6% w całym zakresie pracy autopompy. |  |
| 2.27 | Wszystkie elementy układu wodno pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 2.28 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |
| 2.29 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do – 25o C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 2.30 | Na wlotach ssawnych autopompy i wlotach do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 2.31 | Mocowanie sprzętu ma być wykonane zgodnie z tabelą nr 1 stanowiący wykaz sprzętu, który będzie się znajdował na wyposażeniu samochodu (sprzęt stanowi własność Zamawiającego). |  |
| 2.32 | Samochód wyposażony w ruchome wysuwane podesty poziome: - do agregatu prądotwórczego, - zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych, - pilarek wysuwane ścianki: - sprzęt burzący, - stojak hydrantowy, klucz do hydrantu podziemnego , armatury wodnej, itp. |  |
| 3. | Wyposażenie |  |
| 3.1 | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o łącznej mocy 2000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami we wszystkich kierunkach, z funkcją automatycznego składania. |  |
| 3.2 | Agregat prądotwórczy o mocy 5 kW i napięciu 400/230V (np. Fogo FH5000)** |  |
| 3.3 | Wentylator oddymiający o wydajności powietrza, co najmniej 14000 m3/h (np. WO-14)** |  |
| 3.4 | Na dachu należy zamontować drabinę aluminiową, ratowniczą, 3- przęsłową o minimalnej długości po rozłożeniu 8 m. Możliwość używania poszczególnych przęseł samodzielnie (np. DNW3080)** |  |
| 3.5 | Samochód wyposażony w instalację zraszaczową, spełniającą funkcję układu do ograniczania stref skażeń. - minimum 2 zraszacze z przodu - 2 zraszacze boczne - sterowanie zraszaczami i zaworem głównym autopompy z kabiny kierowcy. |  |
| 3.6 | Pojemniki z tworzywa sztucznego z zawartością sorbentu 25 kg oraz zmywacza-neutralizatora w ilości 5l. |  |

Sprzęt, dla którego należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania w pojeździe-zgodnie z pkt 2.31 SWIZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia kompletacji mocowań sprzętowych na etapie realizacji zamówienia i określi wraz z podaniem Wykonawcy ilości, rodzaju sprzętu oraz miejsca jego lokalizacji w poszczególnych skrytkach pojazdu.

Do oferty dołączyć:

- rysunki poglądowe pojazdu (uwzględniające jego wymiary),

- schemat układu wodno-pianowego,

- świadectwo homologacji typu podwozia,

- świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub o lepszych parametrach jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

* wypełnia Wykonawca – wpisuje tak, a tam gdzie jest to wymagane podaje konkretną wartość lub inne wymagane informacje.

** lub równoważny.

………………………………………….
( podpis i imienna pieczątka wykonawcy)